## Slide 1: ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН
ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:
Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
Под печките за твърдо гориво трябва да има поставена негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 30см. и 20см. встрани, с борд 1см.;
Проверява се стабилното укрепване на димоотводните тръби (кюнците). Прогорели /пробити/ кюнци, незабавно се подменят с нови!
При почистването на отоплителните печки, сгурта трябва да се изхвърля само на установени места, но не и в кофите в които се изхвърлят други горими отпадъци!
Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали ;
-След всяко презареждане на печките е необходимо плътно да се затварят вратичките им; Не оставяйте без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!
- Преди началото на отоплителния сезон, почистете комина и кюнците от натрупани сажди! Ако вече се отоплявате и не сте го направили: НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА!

## Slide 2: ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН
ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
- Да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди;
- Да не се претоварват електрическите инсталации чрез включване на повече от допустимия брой консуматори и подсилват предпазителите в ел. табла;
- Електрическите отоплителни и нагревателни уреди, да се поставят върху негорими подове или поставки и на разстояние от горими материали;
- Да не се оставят ел. отоплителни и нагревателни прибори до леглата преди лягане - нощем завивките могат да паднат от леглото и да се запалят;
- Ел. отоплителни и нагревателни уреди, да не се оставят без наблюдение. При излизане от дома или работното място, същите да се изключват;
- Електроакумулиращите печки да се експлоатират само ако са на негорима основа и са захранени на самостоятелен токов кръг.

## Slide 3: ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР:
- При пожар не изпадайте в паника ;
- Обадете се на познатите телефони 112 или 03641 / 72-85 .
- Ако има застрашени деца, възрастни хора, инвалиди - евакуирайте ги от застрашените помещения;
- Ако преминавате през задимени помещения, с цел защита на дихателните пътища от отделящите се токсични газове и дим може да използвате намокрена многопластова марля или кърпа;
- Пристъпете към гасене с наличните подръчни противопожарни уреди и съоръжения; /гасенето на съоръжения под напрежение с вода е опасно!/;
- При силно задимени стълбищни клетки не трябва да се използват асансьорите за евакуация;
- При невъзможност да се евакуирате от високи етажи, уплътнете добре вратите с мокри кърпи и чакайте идването на специализираните органи;
- Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! НИКОГА НЕ ГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ! Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност. - При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението, затворете вратата след Вас и се обадете на тел. 112 или 03641/72-85!
-Познаването на основните противопожарни правила и изисквания, личната отговорност, самодисциплината и високата противопожарна култура, са гаранция за пожарната безопасност, там където живеем и работим.